СВЕДЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

Наименование и количество товара:

Противогаз гражданский фильтрующий ГП-21 с маской панорамного типа (далее - Товар) в количестве _________комплектов.

Техническое задание.

Требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Требования к качеству товара распространяются на всю поставляемую продукцию.

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не снятый с хранения, не прошедшим восстановление или ремонт, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых прав третьих лиц, укомплектованным в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на него и изготовлен не ранее 1-го квартала 2015 года. Производство РФ.

Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого человека из числа гражданского населения, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от ОВ, РП, БА АХОВ и АХОВИД.

Поставляемые противогазы должны соответствовать нормативной технической документации (ГОСТ, ТУ и т.д.), предъявляемым к противогазам гражданским фильтрующим с маской панорамного типа. Противогаз должен быть сертифицирован в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России.

При поставке продукция должна сопровождаться:

копиями (заверенными подписью и печатью Поставщика) документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара требованиям нормативно-технической документации (сертификата), иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- гарантией производителя, определяющей и подтверждающей гарантийные условия на каждую партию товара;

- эксплуатационной документацией на русском языке, соответствующей требованиям нормативно-технической документации:

- паспортом на каждую партию поставляемых изделий с отметкой ОТК завода-изготовителя, в котором указаны основные характеристики изделия, гарантийные обязательства. Паспорт заверяется печатью завода-изготовителя;

- протоколом приемо-сдаточных испытаний на каждую партию поставляемых изделий с заключением ОТК завода-изготовителя, в котором указан номер партии, количество штук, гарантийные обязательства. Протокол приемо-сдаточный испытаний заверяется печатью ОТК завода-изготовителя;

Иными документами на поставляемый товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

Технические характеристики:

масса противогаза, создающая нагрузку на голову, кг, не более – 0,76;

разборчивость речи, %, не менее - 96;

площадь поля зрения, %, не менее -78;

габаритные размеры при размещении в сумке, мм – 280х210х100;

сопротивление  постоянному потоку воздуха при объемном расходе воздуха 30 л/мин, мм. вод. ст., не более:

на вдохе – 21;

на выдохе – 13;

коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающих коробок по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более – 0,0002;

коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001.

Противогаз должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах при температуре от минус 40  оС до плюс 40 оС.

Противогаз может использоваться при объемной доле свободного кислорода в атмосфере не менее 17% .

Фильтрующе-поглощающая коробка, входящая в комплект противогаза гражданского фильтрующего,  должна позволять использование противогаза для защиты от отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА), аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД), приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование тест-вещества | Время защитного действия ; |
| --- | --- |
| Аммиак при концентрации 0,7 мг/ л, мин, не менее | 50 |
| Водород цианистый при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Декан при концентрации 0,05 мг/ л, мин, не менее | 1000 |
| Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Сероводород при концентрации 1,4 мг/ л, мин, не менее | 40 |
| Синильная кислота при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Циклогексан при концентрации 3,5 мг/ л, мин, не менее | 70 |
| Хлор при концентрации 15,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Хлористый циан при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |

Требования к маркировке:

# На фильтрующе-поглощающих коробках нанесена маркировка на экране, методом штамповки - условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры года изготовления, на конической части, методом штамповки – наименование предприятия-изготовителя, год изготовления.

# На лицевой части оттиском от прессформы нанесена маркировка в кружке – рост лицевой части, товарный знак предприятия-изготовителя, год выпуска, квартал.

Комплектность противогаза:

фильтрующе-поглощающая коробка в цельнометаллическом корпусе единого исполнения – 1 шт.;

лицевая часть с панорамным стеклом – 1 шт.;

сумка для противогаза-1 шт.;

руководство по эксплуатации-1 шт. на ящик;

паспорт на партию – 1 экз. на партию.

Соответствие требованиям ГОСТ:

лицевая часть маски противогаза должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.189-99 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»:

все материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления противогаза должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования», ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Конструктивные требования:

Лицевая часть маски противогаза должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с подмасочником, «независимым» обтюратором, отформованным заодно целое с корпусом маски, панорамного «мягкого» стекла термическим способом вмонтированного в корпус, неразборного переговорного устройства капсульного типа, узла выдоха, наголовника, двух узлов вдоха - подсоединения фильтрующе-поглощающей коробки, один из которых закрыт заглушкой. В место клапанного узла приспособления для приема воды  в отверстие лицевой части должна быть вставлена заглушка.

Для обеспечения удобства работы с  учетом индивидуальных особенностей пользователей лицевая часть маски противогаза должна выпускаться с левосторонним и правосторонним расположением узла вдоха - подсоединения фильтрующе-поглощающей коробки - неразборного типа, что при замене фильтрующе-поглощающей коробки должно исключать перестановку седловин вдоха лицевой части. При этом узлы присоединения фильтрующе-поглощающей коробки должны быть с резьбовыми соединениями, один из которых должен быть закрыт навинчиваемой заглушкой.

Лицевая часть должна иметь шеститочечное оголовье с самозатягивающимися пряжками для быстрой подгонки к любому типу лица без защипывания волос. Прочность ремней крепления и оголовья лицевой части должны соответствовать требованиями ГОСТ Р 12.4.189-99.

Панорамное стекло должно быть изготовлено из прозрачного гибкого полимерного материала, стойкого к истиранию и при различных механических воздействиях (удары, нагрузки) должно иметь свойство не деформироваться и возвращаться в первоначальное состояние.

Наличие в конструкции лицевой части подмасочника должно обеспечивать плотное прилегание лицевой части к носу и рту пользователя, а встроенные в подмасочник клапаны должны исключать возможность запотевания внутренней поверхности панорамного стекла.

Фильтрующе-поглощающая коробка должна иметь резьбу горловины в соответствии с ГОСТ 8762-75 и при работе (применении) должна иметь полную совместимость с лицевой частью противогаза. Закатной шов ФПК должен быть расположен в донной части ФПК в зоне фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха, в случае механического повреждения закатного шва. Материалы фильтрующе-поглощающей коробки должны быть  искробезопасными.

Маски противогазов должны выпускаться 2-х ростов.

1 рост - 10 шт.;

2 рост - 10 шт

Тара и упаковка:

Противогазы упаковываются, транспортируются и хранятся в заводской упаковке - в ящиках для средств индивидуальной защиты.

В каждом ящике упаковано 20 комплектов противогазов.

Габаритные размеры ящика с противогазами 0,9 x 0,5 x 0,45 мм,  масса ящика  -  не более  36 кг.

Укладка в ящики лицевых частей производится в следующем количественном соотношении:

Порядок упаковывания изделий, входящих в комплект противогаза:

на дно ящика кладется лист картона, дно и боковые стенки ящика выстилаются бумагой и вставляется картонная решетка;

фильтрующе-поглощающие коробки, завернутые в бумагу, укладываются в ячейки картонной решетки горловиной вверх;

фильтрующе-поглощающие коробки покрываются сверху листом картона, на который укладываются в два ряда 20 шт. лицевых частей горизонтально. Лицевые части накрываются листом бумаги.

Поверх лицевых частей укладываются сумки и руководство по эксплуатации. Свободные концы бумаги, выстилающей стенки ящика, укладываются внахлест поверх содержимого ящика. На крышку ящика приклеивается с внутренней стороны упаковочный лист. Ящик забивается двумя гвоздями. Замки пломбируются пломбами.

Требования к безопасности товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока хранения и эксплуатации.

Требования к таре, упаковке и маркировке товара:

Тара, упаковка и маркировка Товара согласно техническим характеристикам

Тара и упаковка должна гарантировать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:

Доставка осуществляется любым видом транспорта  за счет Поставщика до склада Грузополучателя.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный срок хранения противогаза гражданского фильтрующего ГП-21 с маской панорамного типа – не менее 12 лет, в пределах гарантийного срока хранения, установленного производителем Товара, начиная со дня изготовления Товара.